Набор состоит  из стеклопластиковых  труб,  диаметром  42/36, 36/30, 30/25, 23/19. Для соединения между  собой делается два пропила по продольной черте имеющейся на трубе, вставляется труба в трубу и сжимается  при  помощи  автомобильного хомута  из  нержавейки (см.фото). Если покажется, что держит слабо можно добавить ещё один хомут, но как правило, одного достаточно. Все трубы  по  2м., 3м.  и  4м., легко перевозятся на багажнике легкового  автомобиля.  Толщина  стенки  3мм. Вес  максимум  10кг. Обращаю внимание НЕ ТЕЛЕСКОП. Очень  удобна в  полевых  условиях, т.к . 12м. мачта может, устанавливается  практически  одним  человеком.

В комплект входит:    Трубы:    42х36х3  --  3м.

36х30х3  --  3м.            мачта  12м.  цена  2220р.

30х25х3  --  3м.

23х19х2,5  --  3м.

Трубы:    42х36х3  --  4м.

36х30х3  --  4м.            мачта  12м.  цена  2520р.

30х25х3  --  4м.

Трубы:    42х36х3  --  4м.

36х30х3  --  4м.            мачта  16м.  цена  2960р.

30х25х3  --  4м.

23х19х2,5  --  4м.

Возможна  сборка  мачты  до  20м., а также любые комбинации наборов.

Трубы имеют высокую механическую прочность, высокую коррозионную стойкость, малый  вес, надежны и долговечны. Изготавливаются методом продольно-поперечного косоугольного армирования синтетическими нитями с применением эпоксидного клея. Отличный диэлектрик, что положительно сказывается на диаграмме направленности антенн.

Примечание:  Требуется обязательная покраска при использовании на открытом воздухе, т.к.  пагубное влияние вызывают  солнечные лучи.

Но даже без покраски при постоянном нахождении на открытом воздухе

срок службы  5-7 лет.

Покраску производят любой тёмной краской для наружных работ,

предварительно обработав поверхность мелкой шкуркой и обезжирив растворителем.

Доставка в приделах  от 300р. в  зависимости от расстояния и веса, в любой областной центр России. Возможна доставка до получателя (по адресу до двери)  за дополнительную плату.