Стабильный ГПД

Схема обладает хорошей стабильностью как частоты, так и амплитуды сигнала. Собственно генератор выполнен на транзисторах VT1-VT2. На транзисторе VT3 - стабилизатор амплитуды сигнала. На VT4-VT5 выполнен буферный усилитель. Переменным резистором регулируется амплитуда выходного сигнала. Данные контуров выбираются в зависимости от диапазона частот.

Монтаж выполнен на "пятачках" по технологии Жутяева. Лучше, конечно, его выполнить на керамической панеле со стойками.

P.S. Лично мной эта схема опробована в диапазоне от 5 до 24 МГц в качестве задающего генератора трансивера. Надо отметить искажение форма выходного сигнала при уменьшении амплитуды выходного сигнала. (Николай Большаков)