| если кому интересно, опорно- поворотное устройство выполненое исключительно из автомобильных запчестей да и конструкцию мачты, тоже из того ж материала =) да собственно вот: устройство в сборе. вид сверху стакан с валом |
| --- |
| Жеглов Участник с апр 2006 Москва | Дата: 08 Апр 2007 22:02:48 · Поправил: Жеглов # Djon bogd Очень интересно. А крестовины из чего сделаны? |
| Djon bogd Участник с авг 2005 Свердловск | Дата: 08 Апр 2007 22:03:59 # да, один оборот антенна делает за 53секунды... при питании 12в при токе в 4,5-5ампер:) |
| Djon bogd Участник с авг 2005 Свердловск | Дата: 08 Апр 2007 23:19:54 # Жеглов крестовины сварены из труб ф20мм... траверса алюминевая труба ф35мм, расспорки дерево сечением 20х20мм |
| Kulikov_Sergey Участник с ноя 2005 Москва, Рязанка | Дата: 08 Апр 2007 23:38:45 # Djon bogd Классная конструкция! Первичный вал узнал (вроде из него сделано), электромотор толи дворники, толи стеклоподъёмник... А вот что это за штуковина, которую крутит электромотор никак не пойму. В общем интересно и хочется подробней узнать именно о поворотке. |
| Dog Участник с фев 2007 Москва | Дата: 09 Апр 2007 01:41:11 # Это трещетка тормоза автомобиля ЗИЛ. |
| NBFM Участник с ноя 2005 | Дата: 09 Апр 2007 05:07:08 # Djon bogd через годик- не забудь сочинить нам сюда репорт, как пережил зиму. |
| Djon bogd Участник с авг 2005 Свердловск | Дата: 09 Апр 2007 06:46:04 # ага именно трещетка, вечером подробнее напишу |
| 308SD101 Участник с июн 2006 | Дата: 09 Апр 2007 09:01:47 # впервые сделал ревизию поворотника за 9 лет. заслонка водопривода, марка стерта, стоит на верхушке мачты, ось, приварена к пятаку, пятак прикручен к буму. коррозия не тронула содержимое - могу сказать смело. выломало область сварки пятака и оси, скорее всего на фоне коррозии и резкого порывы. яга - ок. бум прямехонький, вибраторы ровные. окислен центральный проводник в области разъема кабеля и гамма согласования. syrio sy-4 - смелая оценка 5 итальянским ягостроителям |
| 308SD101 Участник с июн 2006 | Дата: 09 Апр 2007 14:57:52 # Djon bogd красотища. жму руку и разделяю "направленное" удовольствие. 7 футов под килем ! |
| Djon bogd Участник с авг 2005 Свердловск | Дата: 09 Апр 2007 15:44:15 # ага а вот в довесок есче одно фото: мое антенное хозяйство на 27Мгц, щас только сфотографировал. |
| feri Участник с апр 2005 Страсбург ФРАНЦИЯ | Дата: 09 Апр 2007 15:52:50 # Djon bogd респект |
| Djon bogd Участник с авг 2005 Свердловск | Дата: 09 Апр 2007 15:54:12 · Поправил: Djon bogd # NBFM через годик- не забудь сочинить нам сюда репорт, как пережил зиму. Обязательно сочиню;) если сам не сниму и не модернизирую... наклевывается покупка фт857, и получение позывного=) Kulikov_Sergey Первичный вал Ага он самый от кпп автобуса ЛАЗ "обрезаный" до нужного размера:) Собственно вся конструкция поворотника видна на фото, трещетка от ЗИЛка (используется в тормозной системе, регулировочный элемент), сам привод от стеклоочистителя автобуса ПАЗ (двигатель на 60ватт, 12в) в одном корпусе и двигатель и червяк;), опорой всему служит шарик от подшипника, через шлицы передается только (!!!) вращающий момент и не каких других нагрузок. Мачта выполнена из трубок длинной по 2,2м (2шт) и 1,1м (1шт) внешним диаметром 30мм и толщиной стенки 3,5мм вот и вся конструкция, спрашивайте отвечу. |
| Hixx Участник с мар 2006 Орёл | Дата: 09 Апр 2007 17:30:31 # Djon bogd Красивое антеннко. Надо к лету себе бабу-ягу замостырить. |
| 308SD101 Участник с июн 2006 | Дата: 09 Апр 2007 17:32:25 # Djon bogd прокомментируйте узел "растяжки -мачта " , пожалуйста ! ))) |
| 308SD101 Участник с июн 2006 | Дата: 09 Апр 2007 17:33:54 # наклевывается покупка фт857 весчь ! . смотрю на кенвуд тээс2000. ветчина захлебнётся в гневном порыве )))) |
| Djon bogd Участник с авг 2005 Свердловск | Дата: 09 Апр 2007 18:41:21 # 308SD101 прокомментируйте узел "растяжки -мачта " ну тут просче некуда... взял два шарико-подшипника(обыкновенные), один на верхний ярус, второй на нижний... попросил токаря выточить обойму под них, к обойме приварил по 4 гаечки на 8 под 90гр, ну и сваркой прихватил подшибник (так нельзя делать, могло его повести и заклинить...) в ней, шоб не выпал из нее:) на мачте наварил колечки из проволоки диаметром 5,5мм, чтобы обеспечить опору для подшипников. оттяжки из проволоки стальной диаметром 2,5мм, на концах растяжек стоят талрепы... вот и вся система. |
| wаnderer Участник с сен 2006 Екатеринбург | Дата: 09 Апр 2007 19:45:44 # Djon bogd Молодец ! Да, связь с Ё-бургом вновь восстановлена ! Правда, из-за наличия большого количества помех, не всегда регулярная. Да и рефракция даёт о себе знать. Когда вапще отличный сигнал, а когда кое-кое как разбираешь или вовсе неразбираешь, при тех же технических условиях. 90 км всётаки, уральские горы какника. А неиспользуемая 5/8 хорошо послужит молниеотводом ! ;))) |
| feri Участник с апр 2005 Страсбург ФРАНЦИЯ | Дата: 09 Апр 2007 21:06:56 · Поправил: feri # Сделайте кто нить кластер на 27 mHz подобие этого http://cluster.f5len.org/ |
| NBFM Участник с ноя 2005 | Дата: 10 Апр 2007 00:16:06 # зачем? вся европа сидит в cluster.dk зачем создавать клоны? Djon bogd мои поздравления! осталось теперь только прохождение "включить"-))) но это уже - к Куликову) |
| 308SD101 Участник с июн 2006 | Дата: 10 Апр 2007 08:16:29 # на концах растяжек стоят талрепы талрепы....! 7 футов под килем повторюсь )))) |
| dromanoff Участник с янв 2005 Московская обл. Реутово | Дата: 10 Апр 2007 08:46:52 # Djon bogd А узел опирания не хиловат? Я свой сначала на 1,5 метра в земле, а сейчас на метр в бетоне и это при том, что уменя диполь обыкновенный висел, а не парусные квадраты хотя может быть я и перестраховываюсь. Однако приехав по весне на дачу конструкция стояла не поломанная ветром и не погнутая. Так что такое испытание как зима у меня прошло ОКейно. Сейчас сам снял, что бы высоту мачты нарастить. У Вас судя по картинке высота мачты метров 8. Изгибающий момент в основании не просчитывали на ветровую нагрузку??? |